Przedmiar robót

„Naprawa koryt dachowych budynku Hali Napraw Głównych na zajezdni trolejbusowej MPK Lublin Sp. z o.o. przy Al. Kraśnickiej 25.

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem

1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

84*2.5*5	m2 - 1050.00

2	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 	Krotność = 2	m2

1050.00	m2 - 1050.00

3	Rozebranie popękanej i zawilgoconej wylewki w korycie ściekowym.

84*0.3*5	m2 - 126.00

4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 	GRUNT" - powierzchnie poziome

126	m2 - 126.00

5	Podkłady murarskie w budownictwie przemysłowym z gruzu z betonu lekkiego 	na stropie

84*0.3*0.1*5	m3 - 12.60

6	Warstwy wyrównawcze pod papę z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na 	ostro

84.0*2.5*5	m2 - 1050.00

7	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub 	potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = -1

1050.00	m2 - 1050.00

8	Montaż wpustów żeliwnych dachowych o śr. 150 mm

35	szt. - 35.00

9	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą 	wierzchniego krycia

84.0*3.0*5	m2 - 1260.00

10	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  	_naprawa w miejscu dylatacji połaci dachowej

m2 - 19.00

11	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa  	_naprawa w miejscu dylatacji połaci dachowej Krotność = 2

m2 - 19.00

12	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 	GRUNT" - powierzchnie poziome  _naprawa w miejscu dylatacji połaci 	dachowej

m2 - 19.00

13	Warstwy wyrównawcze pod papę z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na 	ostro  _naprawa w miejscu dylatacji połaci dachowej

m2 - 19.00

14	Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej

9.5*0.5	m2 - 4.75

15	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą 	wierzchniego krycia

9.5*3.0	m2 - 28.50

16	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian,świetlików 	itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi – 	montaż listwy dociskowej papy

m - 84.0

17	utylizacja odpadów papy asfaltowej

[1050+19]*0.009	t – 9.62